## Slide 1: Informatica, deel 1 blok 2 – hoofdstuk 4
Computersystemen, netwerken en randapparatuur

## Slide 2: Computers – de hardware: alles erin en eromheen

## Slide 3: Het heden voorspeld
‘Ik denk dat er op de hele wereld een markt is voor misschien vijf computers.’
Thomas Watson, president-directeur van IBM, 1943

## Slide 4: Het heden voorspeld (2)
‘Wellicht wegen computers in de toekomst niet meer dan 1,5 ton.’
Popular Mechanics, 1949

## Slide 5: Het heden voorspeld (3)
‘Voor particulieren bestaat er geen reden om thuis een computer te hebben.’
Ken Olson, 1977

## Slide 6: A d v e r t e n t i e

## Slide 7
Intel Pentium 4 3.2 Processor
19" TFT monitor.
High-end ATX behuizing met 400 Watt voeding
1024 MB werk geheugen
Minimaal 4 maal usb. 2 voor en 2 achter
200 GB Harddisk 7200 rpm
Pentium 4 Mainboard
DVD-Rom 16x48
DVD/CD Writer
56k6 v92 Modem
10/100 mbit netwerkkaart
256 MB GeForce of Ati videokaart met TV Out en DVI
Soundblaster Live 5.1 of Audigy geluidskaart.
Logitech Keyboard & Mouse
3.5' floppy drive
5.1 speakerset
HP printer
Windows XP Home NL
Intel Pentium 4 3.2 Processor
19" TFT monitor
1024 MB werk geheugen
USB 2 voor en 2 achter
250 GB Harddisk 7200 rpm
Pentium 4 Mainboard
DVD-Rom 16x48
DVD/CD Writer
56k6 v92 Modem
10/100 mbit netwerkkaart
256 MB videokaart TV out / DVI
Geluidskaart
Logitech Keyboard & Mouse
5.1 speakerset
HP printer
Windows XP Home NL
A d v e r t e n t i e
Computerconfiguratie

## Slide 9: 4.1 De processor

## Slide 10: De wet van Moore
De Wet van Moore stelt dat het aantal transistors op een computerchip door de de technologische vooruitgang elk jaar verdubbelt.
Later stelde Moore dit bij tot elke 18 tot 24 maanden.
Notes: Zie http://www.intel.com/technology/mooreslaw/index.htm

## Slide 11: De wet van Moore (2)

## Slide 12: De wet van Moore (3)

## Slide 13: Krachtige rekenmachines bij de RuG
Intro | systeem | topsnelheid in flops | geheugen in bytes
1958 | Stantec Zebra | 500 | 32000
1964 | Telefunken TR4 | 50000 | 180000
1972 | CDC Cyber 74-16 | 1000000 | 1000000
1978 | CDC Cyber 170/760 | 4000000 | 4000000
1989 | CDC Cyber 962 | 5000000 | 60000000
1989 | Convex C240 | 200000000 | 250000000
1993 | Connection Machine CM5 | 2000000000 | 500000000
1995 | Cray J932 | 6000000000 | 4000000000
2002 | Cray SV1e | 60000000000 | 32000000000
Notes: Flops -= zeg maar: aantal optellingen per seconde
Bron: http://www.rug.nl/rc/hpcv/computing/zbcray

## Slide 14: Cray supercomputer
Notes: Al enige jaren beheert het RC een Cray computer, een zogenoemde shared-memory parallel-vector machine. Er zijn 32 CPU's (rekeneenheden) die ook vectorinstructies kunnen uitvoeren, en parallel, dus alle 32 tegelijk, aan dezelfde taak kunnen rekenen. Het geheugen is op een uniforme manier toegankelijk vanuit alle 32 CPU's (shared memory). De Cray behoort tot de van oudsher bekende klasse van 'number crunchers', dat zijn machines puur bedoeld om zo snel mogelijk berekeningen uit te voeren.
Links de ONYX en rechts de Cray supercomputer
Voor de aansturing van de visualisatievoorzie­ningen CAVE en THEATRE beheert het RC een SGI ONYX machine met 16 CPU's.

## Slide 15: Processor = CVE, CPU

## Slide 16: Weet je nog: Blok 1 - IVU

## Slide 17: Schema van een processor

## Slide 18: 4.2 Het geheugen

## Slide 19: Het heden voorspeld (4)
‘640.000 bytes aan geheugen dient genoeg te zijn voor iedereen.’
Bill Gates, 1981

## Slide 20: Schijfgeheugen

## Slide 21: Een harde schijf

## Slide 22: Optische schijf
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Afbeeldingen van linksboven met de klok mee:
VHS videoband
Dvd schijfje
HD DVD schijfje
Blu-ray schijf plus speler

## Slide 23: Virtueel geheugen

## Slide 24: Het cachegeheugen

## Slide 25: 4.3 Busstructuur in de computer

## Slide 26: Communicatiepoorten

## Slide 27: USB-poort met stekkers

## Slide 28: 4.4 Het Von Neumann principe

## Slide 29: De Von Neumann-bottleneck

## Slide 30: 4.5 Computernetwerken
=

## Slide 31: Een computernetwerk

## Slide 32: Busnetwerk

## Slide 33: Backbone of internet

## Slide 34
Het begin: ARPANET

## Slide 35: Communicatieprotocollen
simplex verbinding
half duplex verbinding
full duplex verbinding

## Slide 36: Analoge signalen bij telefonisch contact

## Slide 37: Moduleren en demoduleren

## Slide 38: Van pc naar fax

## Slide 39: Digitaal signaal

## Slide 40: Media
Via een draad
‘twisted pair’ twee gevlochten koperdraadjes
coax-kabel kern met afscherming
glasvezel-kabel buigzame lichtgeleider
Draadloos
radiogolven
microgolven
infrarood
Per koerier
‘flop in een envelop’

## Slide 41: Via een modem

## Slide 42: Busnetwerk

## Slide 43: Sternetwerk

## Slide 44: Ringnetwerk

## Slide 45: 4.6 Het communicatiemodel

## Slide 46: Het heden voorspeld (5)
‘Het internet stort in 1996 fataal in elkaar.’
Robert Metcalfe (de uitvinder van Ethernet)
die in 1997 zijn woorden - letterlijk - voor
een publiek opat.

## Slide 47: Er gaapt een kloof ...
Toepassings-programma’s
Media (koperdraadje)
video
padding
foutcorrectie
file transfer
synchronisatie
transmissie
switching
terminal-emulatie
datacompressie
electronic mail
toegangscontrole
modulatie
congestie
routering
multiplexing

## Slide 48: Voorbeeld van 3-laags hiërarchische communicatie
Blair
Merkel
EU-topoverleg
tolk E-F
tolk F-D
berichtendienst
secretary
Sekretär
fax
peer- overleg
peer- overleg
peer- overleg

## Slide 49: Standaardisatie van de netwerkarchitectuur
ISO-OSI referentiemodel
ISO = International Standards Organization O = Open S = Systems I = Interconnection
van verschillend merk
m.b.t. telematica

## Slide 50: De lagen in het OSI-model
medium (draad, glasvezel, radio, ...)
fysiek
data link
netwerk
transport
applicatie
sessie
presentatie

## Slide 51: Open System Interconnection
medium
fysiek
data link
netwerk
transport
applicatie
versturen van bits
versturen van frames over een LAN
communicatie tussen computers
communicatie tussen processen
file transfer, WWW, e-mail, ...
versturen van signaal

## Slide 52: Voorbeeld protocollen
TCP/IP is
grondslag van
‘het’ Internet
fysiek
data link
netwerk
transport
applicatie
IP
(ISDN)
TCP
HTTP
FTP
SMTP
V34
Internet Protocol
Transmission Control Protocol
HyperText/File/Mail Transfer Protocol

## Slide 53: Standaardisatie-strijd
ISO OSI-model
fysiek
data link
netwerk
transport
applicatie
IP
TCP
IETF protocollen
host-to-
network
internet
transport
applicatie
IETF TCP/IP model
wij gaan mooi niet jullie model gebruiken!

## Slide 54: Fout-detectie: pariteit
Stuur na een aantal bits een extra bit, die de som even maakt.
Bij ontvangst: som niet even? Dan fout!
0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 0
1 0 1 1 1 0
twee-dimensionale pariteits-controle detecteert ook
‘burst –fouten’
(3 fouten na elkaar)
... en kan zelfs (enkele) fouten verbeteren!

## Slide 55: Transportlaag: her-transmissie
Ontvanger stuurt bevestiging van elk frame
Blijft die te lang uit (> time-out interval), dan stuurt de zender het frame nog eens
zender
ontvanger
1
2
3
3
4
1
2
3
4
kwijt

## Slide 56: Netwerklaag: Internet Protocol

## Slide 57: Opbouw IP-packet
adres afzender
ver
sie
head
len
type
packet length
identificatie
fragment nr
time to live
protocol
header checksum
adres bestemming
evt. opties (afhankelijk van headlen)
frame
32 bits
5 words
<13 words
<65k bytes
wordt elke stap verlaagd;
voorkomt rondzingen

## Slide 58: Informatica, deel 1 blok 2 – hoofdstuk 5
Het besturen van - computersystemen, - netwerken en - randapparatuur
Wordt vervolgd…